Приложение №2  к Тендерной документации

«Утверждаю»

Генеральный  директор

АО «Уральский завод  «Зенит»

_______________Валиев В.Х.

«____» ______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сварочный аппарат

полуавтоматической сварки плавящимся электродом.

I. Требования к закупаемому оборудованию:

В технической спецификации поставляемого оборудования, поставщиком должна быть указана модель и марка поставляемого оборудования, а также все характеристики с учетом ниже перечисленных требований.

Оборудование должно состоять из:

1) Источника питания инверторного типа  для  импульсной полуавтоматической сварки, стандартной полуавтоматической сварки,  сварки покрытым электродом, сварки неплавящимся электродом, сварки стержневым электродом, с жидкостным охлаждением и следующими характеристиками:

- Диапазон регулировки сварочного тока 5А – 450А;

- Обеспечение функции моделирования короткой дуги для упрощения перекрытия зазора и сварки в неудобных положениях;

- Сетевое напряжение (допуски) 3х400В (-25% -+20%);

- Максимальная потребляемая мощность не более 21 кВА;

- Сила тока при продолжительном включении 100% при 40º С не менее 420А, и 450 А при 25С°.

- Индикация значения мощности в киловаттах  для расчета погонной энергии;

- Обеспечение функции энергосбережения;

- Обеспечение функции выбора ручного или автоматического режима, между двумя сварочными точками одного процесса или между  комбинациями во время сварки;

- Обеспечение функции выполнения глубокого проплавления, стабильной направленностью в режиме струйного переноса;

- Комплектно с промежуточным кабелем не менее 10м, с жидкостным охлаждением; Кабелем заземления  на  500А,  не мене 10м;Зажимом заземления на 500А;

- Масса не более 150 кг;

- Наличием в составе встроенного блока жидкостного охлаждения,объёмом не более 15литров, мощностью охлаждения не менее 1500 W, с горловиной бачка выходящего наружу корпуса;

- Класс защиты источника питания не ниже IP 23;

- Класс изоляции источника питания не ниже H;

- Комплектно с транспортной тележки в корпусе источника, с местом для установки баллона с защитным газом

- Комплектно с установленными на корпусе аппарата рым болтами для его транспортировки.

2) Механизма подачи проволоки:

Предназначенного для работ со стальной (углеродистой и нержавеющей) проволоками, а также проволоками из алюминиевых сплавов, диаметр проволок от 0,8 до 1, 6 мм. Имеющего не менее 4-х приводных ролика.

Должен быть укомплектован панелью управления с прямым доступом ко всем настройкам.

Обеспечивающим использование бухт сварочной проволоки, намотанной на кассеты Ø 300 мм.

Масса механизма не более 18 кг.

3) 2-х универсальных сварочных  горелок для сварки проволокой из алюминиевых сплавов, нержавеющей проволокой и проволокой из углеродистой стали со следующими характеристиками:

- Электрическая нагрузка не менее 450 А;

- Жидкостное охлаждение;

- Длина 3- 4,5 метров;

- Удобная ручка;

- Удобный  и прочный переключатель;

4) дополнительных быстроизнашивающихся и сменных деталей на механизм подачи проволоки следующих характеристик и количеством:

- Роликов для подачи алюминиевой проволоки Ø 1,2 мм- 5 комплектов

- Роликов для подачи стальной проволоки Ø 1,2 мм- 5 комплектов

- Роликов для подачи стальной проволоки Ø 1,6 мм- 2 комплекта

- Направляющей воронки- 5 штук

- Направляющей планки – 5 штук

- Трубки для канала алюминиевой проволоки – 5 штук

На сварочную горелку:

- Сопел газовых  Ø≈ 13 мм- 15 штук,

- Сопел газовых  Ø≈ 15 мм- 15 штук,

- Сопел газовых  Ø≈ 18 мм- 15 штук,

- Контактного наконечника М8 для алюминиевой проволоки  Ø1,2 – 40 шт.,

- Контактного наконечника М8 для стальной проволоки  Ø1,2 – 40 шт.,

- Контактного наконечника М8 для стальной проволоки  Ø1,6– 20 шт.,

- Адаптера контактного наконечника М8- 10 штук,

- Газового диффузора – 20 шт.,

- Направляющей канал для алюминиевой проволоки Ø1,2-1,6 мм;               3-4,5 м-12 штук,

- Направляющей канал для стальной проволоки Ø1,2-1,6 мм;                                        3-4,5 м-14 штук,

- Редуктора Ar/CO2.- 1 шт.,

- Охлаждающей жидкость- 10 л.

6) Эксплуатационно- технической документации:

- Инструкция по эксплуатации на русском языке, электрические и электронные схемы для производства, наладки и ремонта оборудования на русском языке.

II.Требования к поставщику оборудования

Поставщик оборудования обеспечивает:

1.Срок поставки не более 60 календарных дней с момента заключения договора о поставке.

2.Пуско-наладочные работы.

2.1 Поставщик обязан произвести сборку, запуск и проверку сварочного оборудования на всех режимах.

2.2Поставщик обязан провести инструктаж  специалистов Заказчика.

3.Гарантийное и после гарантийное обслуживание.

3.1 Срок гарантии  не менее 12 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию.

3.2 Поставщик обязан прислать своего представителя для определения объема гарантийного ремонта не позднее 5 рабочих  дней после уведомления поставщика (в любой форме) о выходе из строя гарантийного аппарата.

3.3 Срок выполнения ремонта гарантийного аппарата не должен превышать 1 календарного месяца.

3.4  Поставщик обязан предоставить гарантийное письмо  на оказание услуг:

- проведение по заявке Заказчика послегарантийного  ремонта сварочного оборудования;

- поставке запасных частей, плат и быстроизнашивающихся элементов по заявке Заказчика в процессе эксплуатации сварочного оборудования.

Первый заместитель

Генерального  директора -

Главный инженер                                                                     Гарчев В.В.

Заместитель главного инженера

Главный технолог                                                                   Солодовников А.К.

Начальник бюро сварки  ОГТ                                                Дьяченко О.С.

Инженер технолог                                                                   Бекешев Е.М.