«Утверждаю»

Генеральный директор

АО Уральский завод “ЗЕНИТ”

______________ Валиев В. Х.

“____”______________ 2016 г.

Приложение №2  к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пресс листогибочный (гибочно – правильный станок)

малой силовой гибки

для гибки заготовок двояковыпуклой кривизны

из листового проката толщиной до 12 мм и габаритами 2000 х 8000 мм

I. Требования к закупаемому оборудованию:

В технической спецификации поставляемого оборудования, поставщиком должна быть указана модель и марка поставляемого оборудования.

Поставляемое оборудование –гибочно – правильный станок малой силовой гибки, должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

| Наименование параметра | Числовое значение |
| --- | --- |
| Усилие на рабочем органе, кН (т с.) | 500 (50) |
| Габариты обрабатываемого листа, мм: – длина, не более – ширина, не более – толщина, не менее - для судостроительных сталей - для АМг сплавов | 8000 2000 11 12 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Установленная мощность станка, не более кВт | 2,5 |
| Габариты станка без пульта, не более, мм: – длина – ширина – высота | 2230 1550 2650 |
| Масса станка, не более кг | 3000 |

Гибочно – правильный станок малой силовой гибки должен представлять собой станину с колесом большого диаметра и профилированным роликом между которыми осуществляется прокатка листов. Перемещение листов в направлении прокатки должно выполняться за счет нижнего колеса большого диаметра приводимого в движение электромотор-редуктором.

Комплект поставки должен состоять из:

- Гибочно – правильного станка малой силовой гибки;

- Запасные части;

- Сменные части;

- Техническая и эксплуатационная документация.

Комплект технической и эксплуатационной документации, в свою очередь должен содержать:

- технический паспорт (с принципиальными схемами: электрическими, кинематическими);

- комплект чертежей (Сборочные и монтажные чертежи, схемы, технические требования, чертежи быстроизнашивающиеся деталей и т.п.);

Вся документация должна поставляться на русском языке в одном экземпляре –     в бумажном виде, и дополнительно в электронном виде, если иное не оговорено договором.

Полный срок эксплуатации гибочно – правильного станка малой силовой гибки должен составлять  не менее 10 лет.

II. Требования к поставщику оборудования:

Поставщик оборудования должен обеспечить:

- Изготовление станка в срок не более 3-х месяцев, с момента заключения договора.

- Доставку оборудования (до завода, г. Уральск на условиях DAP Инкотермс 2010), если иное не оговорено договором.

- Монтаж оборудования на подготовленный фундамент и пуско-наладочные работы, если иное не оговорено договором.

- Обучение производственного персонала завода навыкам работы на гибочно – правильном станке малой силовой гибки (со сроком обучения не менее 1-й недели, и количеством обучаемых - 2 чел.).

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Первый заместитель генерального директора                              Гарчев В. В.

Главный  технолог                                                                           Солодовников А. К.

Зам. главного инженера                                                                  Давлетьяров С. Ж.

Главный механик                                                                             Девкин А. А.

Начальник цеха №6                                                                         Крылов А. П.