Приложение №2  к Тендерной документации

«Утверждаю»

Генеральный директор

АО Уральский завод “ЗЕНИТ”

_______________ Валиев В. Х.

“____”______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ножницы гильотинные гидравлические

(для резки листового маркосортамента толщиной до 12 мм                          и шириной до 3200 мм)

I. Требования к закупаемому оборудованию:

Поставляемое оборудование – Ножницы гильотинные гидравлические

должно соответствовать следующим техническим характеристикам:

| Параметры: |  |
| --- | --- |
| Максимальная толщина резки, мм | 12 |
| Максимальная ширина резки, мм | 3200 |
| Усилие натяжения разрезаемой плиты, МПа | 450 |
| Угол резки, ° | 0,5-2,5 |
| Количество резов в минуту | 8-35 |
| Ход заднего упора, мм | 20-800 min |
| Мощность главного двигателя, кВт | 18,5 max |

Управление ножниц гильотинных гидравлических должны быть следующее:

- Кнопочное;

- От педали.

Электросхема ножниц гильотинных гидравлических должна обеспечивать работу:

- В режиме наладки;

- В режиме одиночных ходов;

- Автоматическую установку нужной величины зазора между ножами.

Комплект поставки должен состоять из:

- Ножницы гидравлических гильотинных в составе;

- Устройство  лазерной подсветки;

- Техническая и эксплуатационная документация.

Комплект технической и эксплуатационной документации, в свою очередь должен содержать:

- паспорт; (с принципиальными схемами: электрическими, кинематическими, гидравлическими)

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по монтажу;

- паспорта или инструкции комплектующих изделий;

- чертежи быстроизнашивающихся деталей;

- сертификат соответствия.

Вся документация должна поставляться на русском языке в одном экземпляре, если иное не оговорено договором.

Полный срок эксплуатации ножниц гильотинных  гидравлических должен составлять  не менее 15 лет.

II. Требования к поставщику оборудования:

Поставщик оборудования должен обеспечить:

- Доставку оборудования (до г. Уральск на условиях DAP Инкотермс 2010), если иное не оговорено договором.

- Пуско-наладочные работы, если иное не оговорено договором.

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Первый заместитель генерального директора                              Гарчев В. В.

Главный  технолог                                                                           Солодовников А. К.

Зам. главного инженера                                                                  Давлетьяров С. Ж.

Главный механик                                                                             Девкин А. А.

Начальник цеха №6                                                                         Крылов А. П.