''УТВЕРЖДАЮ ''

Первый заместитель генерального директора – главный инженер

АО «Уральский завод «Зенит»

______________ В.В. Гарчев

“_____” _____________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на устройство в корпусе №3 систем пожарной сигнализации, порошкового пожаротушения.

Уровень ответственности здания - II (нормальный);

Степень огнестойкости – II.

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента вступления в силу договора.

Основные объемы работ и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых работ:

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации в механосборочном цехе высотой 11 м площадью – 10200м2 и служебно – бытовых помещениях на первом этаже площадью 1002м2 I-этап |  |  |
| 1 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | шт | 2 |
| 2 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые: блок питания и контроля | шт | 2 |
| 3 | Аккумулятор, типы: С-3, СК-3 | шт | 4 |
| 4 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: оповещатель комбинированный, звуковой | шт | 34 |
| 5 | Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/ | шт | 12 |
| 6 | Ручной пожарный извещатель | шт | 25 |
| 7 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 61 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 1151 |
| 9 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 8 |
| 10 | Коммутатор реллейный | шт | 4 |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А | шт | 3 |
| 12 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 13 | Прокладка кабель- канала | м | 950 |
| 14 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением до 6 мм2 | м | 7850 |
| 15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35мм2 | м | 1050 |
| 16 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м | 150 |
| 17 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 1000 |
|  | Система автоматического пожаротушения малярного участка площадью – 1000м2 и двух трансформаторных подстанций (ТП №6 мощностью 1500кВА и ТП №6А мощностью 750 кВА) площадью 62м2 II-этап |  |  |
| 18 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | шт | 4 |
| 19 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые: блок питания и контроля | шт | 4 |
| 20 | Аккумулятор, типы: С-3, СК-3 | шт | 8 |
| 21 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: оповещатель комбинированный, звуковой | шт | 9 |
| 22 | Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/ | шт | 6 |
| 23 | Ручной пожарный извещатель | шт | 5 |
| 24 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 123 |
| 25 | Модуль порошкового пожаротушения | шт | 66 |
| 26 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 27 | Коммутатор реллейный | шт | 2 |
| 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А | шт | 4 |
| 29 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 4 |
| 30 | Прокладка кабель- канала | м | 590 |
| 31 | Прокладка кабелей проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением до 6 мм2 | м | 980 |
| 32 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35мм2 | м | 110 |
| 33 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м | 580 |
| 34 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 1600 |
| 35 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20мм | отверст | 14 |
| 36 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверст | 14 |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации в служебно – бытовых помещениях второго, третьего и четвертого этажей общей площадью 3006м2 III-этап |  |  |
| 37 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | шт | 2 |
| 38 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые: блок питания и контроля | шт | 2 |
| 39 | Аккумулятор, типы: С-3, СК-3 | шт | 4 |
| 40 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: оповещатель комбинированный, звуковой | шт | 15 |
| 41 | Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/ | шт | 6 |
| 42 | Ручной пожарный извещатель | шт | 9 |
| 43 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 167 |
| 44 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 26 |
| 45 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 3 |
| 46 | Коммутатор реллейный | шт | 3 |
| 47 | Автомат одно-, двух-, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А | шт | 1 |
| 48 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 49 | Прокладка кабель- канала | м | 1860 |
| 50 | Провода в лотках, провод, сечением до 6 мм2 | м | 2450 |
| 51 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35мм2 | м | 340 |
| 52 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 390 |
| 53 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20мм | отверст | 130 |
| 54 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверст | 130 |

Общие требование к потенциальному участнику тендера:

В период строительства неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

В соответствии с рабочими чертежами выполнить строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, испытание и сдачу в эксплуатацию с оформлением необходимых документов.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы: 3 (три) года со дня приемки в эксплуатацию.

Поставка материалов и оборудования осуществляется за счет Потенциального поставщика. Оборудование и материалы применяемые в ходе строительства должны быть новыми, произведенными в 2015-2016г., качественными, сертифицированными и соответствующие стандартам применяемым в Республике Казахстан.

Наличие у потенциального поставщика опыта работы в течение последних 3 (трех) лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных работ, подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг.

Потенциальному Подрядчику в составе технической спецификации тендерной заявки предоставить:

- Сертификаты качества на поставляемые материалы и оборудование при выполнении работ;

- Сведения о наличии специалистов соответствующей квалификации для выполнения закупаемых работ, подтвержденные наличием соответствующих дипломов, сертификатов, свидетельств и других документом, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов.

Место выполнения работ: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск.

Место сдачи объекта: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит».

Требования к Товару, поставляемому в рамках выполнения работ:

- Подрядчик обязан приобретать товары, подлежащие монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) использующиеся при строительстве в соответствии с рабочими чертежами, у отечественных товаропроизводителей данных товаров. Мониторинг рынка отечественных товаропроизводителей данных товаров осуществляется с использованием информационных баз данных Холдинга, Заказчика, в том числе Реестра отечественных товаропроизводителей, а также соответствующих информационных баз данных уполномоченного органа, содержащих сведения об отечественных товаропроизводителях и производимых ими товаров. В случае отсутствия отечественных товаропроизводителей подрядчик закупает товары на общих основаниях.

Примечание: Работы  должны быть сданы в эксплуатацию Заказчику согласно действующим нормам и правилам.  Рабочие чертежи в электронном виде можно запросить по телефону 51-08-08 (22-65).

| Зам. главного инженера | С.Ж. Давлетьяров |
| --- | --- |
| Начальник ЭРП | А.Ю. Симбиркин |
| Начальник УС | С.А. Бережной |